АКТ

Комплект приводов ППВ-3М смонтирован на въездных распашных воротах размером 5 х 5 метров хозяйственно-бытового блока профилактория “АгроСоюз Юг Руси” вместо действующих ранее двух комплектов приводов “FERNI”.

В процессе испытания выявлено:

1. Люфт створок ворот полностью отсутствует.

2. Сила удержания для остановки створки (приложенная к краю створки на расстоянии 2,5 метра от навесов) составляет 48 КГ, что более чем вдвое больше, чем при действии двух ранее действующих комплектов приводов FERNI.

3. Время открытия створки –  18 сек. Общее время открытия ворот – 21 сек.

4.  Сила удержания приводов достаточная (максимальное усилие двух человек для открытия створки не дало результатов).

5. Имеется узел разблокировки (для открытия ворот при отсутствии напряжения).

6. Ворота управляются как от кнопки, так и дистанционно (дальность действия брелка – 50 метров).

10.03.07г.

Представитель ООО “Труд”

Представитель ООО “АгроСоюз Юг Руси”