Приложение

Основные характеристики шлагбаума ША-3:

- Основные технические характеристики:

  - минимальное время подъема или опускания стрелы - 4,5 секунды.

  - интенсивность - 100%

  - работа шлагбаума без изменения скорости при температуре от - 40 градусов по Цельсию.

  - Питание : переменный  220 В (преобразуется электронным блоком в постоянный ток 12 в)

  - Вес: около 80 кГ

- Стандартная стрела : дюралевый бокс 75х25х2,5 мм длиной 4,5 метра (возможно удлинение до 5,5 метра вставкой 40х20х3 мм) со светоотражающими полосками

(Примечание: за дополнительную плату возможна комплектация стрелой зарубежного производства)

- Тумба : 200х200 мм с толщиной стенки 6 мм. Высота тумбы- 1 метр. Покрытие - грунтовка и эмаль МЛ высокотемпературной сушки. Предварительная пассивация.

- Пружина : сжатия. Рассчитана по 1 классу (5 млн циклов).

- Редуктор: планетарный трехступенчатый.

- Электродвигатель : постоянного тока напряжением 12 Вольт мощностью 110 Вт.. Способен поднимать стрелу с удаленной из тумбы пружиной.

- Система коммутации:

  - бесконтактное (симистором) включение и отключение двигателя.

  - бесконтактный концевой выключатель

- Система управления :

  - включение кратковременным нажатием кнопки управления или кнопки брелка дистанционного радиоуправления (вместо системы радиоуправления можно применить любую другую, например - карточный считыватель).

  - отключение (останов стрелы в крайних положениях) - от бесконтактного датчика индуктивного типа.

  - отключение для останова стрелы в промежуточном положении - кнопкой управления или кнопкой брелка. (После следующего нажатия стрела пойдет в обратную сторону).

  - автоматическое отключение двигателя при "наезде" стрелы на препятствие. При нажатии кнопки после "наезда" - реверсирование движения стрелы.

  - имеются клеммы для подключения устройств безопасности (ИК- лучей или магнитной петли).

  - Предусмотрены разъемы для питания дополнительных устройств (лампочек, светофоров и т.д. напряжением 12 в)

- Защита двигателя

  - по току двигателя (посредством электронной схемы сравнения). Включение после останова - кнопкой или кнопкой брелка.

  - имеется резервная система отключения двигателя по обратному отсчету времени.

- Радиобрелки: количество брелков дистанционного управления не ограничено. Дальность действия брелка - 30 - 50 метров. Брелки и системы имеют еще по 2 свободных канала.

- Комплектность (стандартный комлект)

  - тумба силовая

  - стрела с катафотами длиной 4,5 метра

  - кронштейн стрелы

  - пластина крепления с анкерами

  - 2 брелка дистанционного управления

(Примечание: по желанию заказчика комплект может дополняться выносным кнопочным пультом управления и увеличенным числом радиобрелков. При этом его стоимость несколько увеличится)

- Стоимость стандартного комплекта: примерно 30 000 руб без учета стоимости перевозки. (Перевозка – за счет покупателя).